Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych dla przedmiotu zamówienia****

Przedmiot zamówienia:  Aparat do znieczulania z respiratorem 230V – szt. 1

Producent/firma:*		................................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ/model:*	………………………………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia:*		................................................................................................................................................................................................

Dostawca: *			................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:*		................................................................................................................................................................................................

| L.p. | Parametry graniczne urządzenia / wymagania formalne | Wartość wymagana (parametr graniczny) | Parametry oferowane – opis – potwierdzenie spełnienia* | Nr katalogowy lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w katalogu lub folderze producenta / dostawcy** | Informacja o numerze strony katalogu lub folderu, na której dokonano zaznaczenia zaoferowanego urządzenia i jego parametrów** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm], podać | Tak |  |  |  |
| 2. | masa [kg], podać | Tak |  |  |  |
| 3. | zasilanie CA 230 V 50 Hz | Tak |  |  |  |
| 4. | blat do pisania | Tak |  |  |  |
| 5. | szuflady na drobne akcesoria minimum 2, podać | Tak |  |  |  |
| 6. | uchwyt butli tlenowej i podtlenku azotu | Tak |  |  |  |
| 7. | dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) zintegrowane z aparatem | Tak |  |  |  |
| 8. | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | Tak |  |  |  |
| 9. | awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2) | Tak |  |  |  |
| 10. | awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 40 minut | Tak |  |  |  |
| 11. | reduktory do butli 02 i N20 ze złączami gwintowymi zgodnymi z PN wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | Tak |  |  |  |
| 12. | Prezentacja ciśnień w butlach na wskaźnikach/ manometrach umieszczonych z przodu aparatu | Tak |  |  |  |
| 13. | ssak inżektorowy napędzany powietrzem lub tlenem z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy wymienny zbiornik na wydzieliny | Tak |  |  |  |
|  | System dystrybucji gazów |  |  |  |  |
| 14 | precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza | Tak |  |  |  |
| 15 | system automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie co najmniej 23%, opisać | Tak |  |  |  |
| 16 | Dodatkowy niezależny przepływomierz do podaży tlenu przez maskę lub kaniulę, zamocowany przy aparacie | Tak |  |  |  |
| 17 | kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami minimalny przepływ świeżych gazów poniżej 300 ml/min. | Tak |  |  |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |  |  |
| 18 | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Tak |  |  |  |
| 19 | objętość systemu oddechowego z układem rur pacjenta bez worka poniżej 3,0 litra | Tak |  |  |  |
| 20 | układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |  |  |
| 21 | Obejście tlenowe, podać wydajność | Tak |  |  |  |
| 22 | regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |  |  |
| 23 | pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej, wielorazowego użytku, o pojemności powyżej 1L | Tak |  |  |  |
| 24 | Możliwość stosowania zbiorników jednorazowych z wapnem o pojemności powyżej 1L | Tak |  |  |  |
| 25 | eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |  |  |
| 26 | tryb ręczny | Tak |  |  |  |
| 27 | oddech spontaniczny | Tak |  |  |  |
| 28 | VCV - wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |  |  |
| 29 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym SIMV /PS | Tak |  |  |  |
| 30 | PCV - wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |  |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o tryb PS | Tak |  |  |  |
|  | Regulacje |  |  |  |  |
| 32 | reg. stosunku wdechu do wydechu (podać zakres) | Tak |  |  |  |
| 33 | możliwość odwrócenia stosunku wdech/wydech powyżej 3:1 | Tak |  |  |  |
| 34 | reg. częstości oddechu minimum od 5 do 60 1/min (podać zakres) | Tak |  |  |  |
| 35 | reg. objętości oddechowej minimum od 20 do 1200 ml (podać zakres) | Tak |  |  |  |
| 36 | PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 4 do 20 cmH2O (podać zakres) | Tak |  |  |  |
| 37 | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 10 do 50 hPa (podać zakres) | Tak |  |  |  |
| 38 | regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 5 do 50% czasu wdechu | Tak |  |  |  |
|  | Alarmy |  |  |  |  |
| 39 | niskiej i wysokiej objętości minutowej | Tak |  |  |  |
| 40 | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Tak |  |  |  |
| 41 | alarm braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |  |  |
| 42 | alarm braku zasilania w gazy | Tak |  |  |  |
| 43 | alarm Apnea | Tak |  |  |  |
|  | Pomiar i obrazowanie |  |  |  |  |
| 44 | stężenie tlenu w gazach oddechowych | Tak |  |  |  |
| 45 | pomiar objętości oddechu Vt | Tak |  |  |  |
| 46 | pomiar objętości minutowej MV | Tak |  |  |  |
| 47 | pomiar częstotliwości oddechowej f | Tak |  |  |  |
| 48 | ciśnienia szczytowego | Tak |  |  |  |
| 49 | ciśnienia średniego | Tak |  |  |  |
| 50 | ciśnienia PEEP | Tak |  |  |  |
| 51 | częstości oddychania | Tak |  |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |  |  |
| 52 | Przekątna ekranu respiratora co najmniej 5” (podac) | Tak |  |  |  |
| 53 | Ekran respiratora wbudowany w panel przedni aparatu | Tak |  |  |  |
| 54 | Obrazowanie na ekranie respiratora co najmniej krzywej ciśnienia w drogach oddechowych (wymienić) | Tak |  |  |  |
| 55 | Kolorowy ekran respiratora | Tak |  |  |  |
|  | Parownik |  |  |  |  |
| 56 | Parownik do Sevofluranu -1 sztuka | Tak |  |  |  |
| 57 | Parownik z zabezpieczeniem na czas przenoszenia miedzy aparatami, umożliwiającym natychmiastowe użycie bez okresu karencji | Tak |  |  |  |
|  | Inne |  |  |  |  |
| 58 | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Tak |  |  |  |
| WYMAGANIA FORMALNE |
| 1. | Rok produkcji ≥ 2009 r. | Tak |  |  |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  |
| 3. | Bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres minimum 24 miesiące | Tak |  |  |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  |  |  |
| 5. | Montaż, uruchomienie i przeszkolenie personelu zamawiającego | Tak |  |  |  |
| 6. | Odpowiednie dokumenty (atesty, certyfikaty CE itp.) dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski - załączyć do oferty. Potwierdzenie rejestru wyrobów medycznych. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia – wzór – zał. nr 9 do SIWZ | Tak |  |  |  |
| 7. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, nie powystawowe i nie używane. Wszystkie istotne elementy aparatu wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  |  |  |
| 8. | Dla potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia, należy załączyć do oferty strony z oryginalnych katalogów producenta z zaznaczonymi (zakreślonymi kolorem) na tych stronach numerami katalogowymi i parametrami oferowanych urządzeń lub folder dostawcy potwierdzający spełnienie oferowanych wymogów. | Tak |  |  |  |
| 9 | Zobowiązanie przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu w czasie nie dłuższym niż 24 godziny (w dni robocze) od chwili zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie serwisu, Wykonawca na czas naprawy zagwarantuje aparat zastępczy w terminie 96 godzin. | Tak |  |  |  |

****Uwagi i objaśnienia:

1. Parametry określone jako „tak”, oraz parametry o określonych warunkach liczbowych ( „>=”  lub „=<” ) są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”, brak wpisu lub ich niespełnienie spowoduje

odrzucenie oferty

2. Brak wypełnienia kolumny nr 4 spowoduje odrzucenie oferty.

3. Do oferty należy dołączyć oryginalny prospekt producenta z danymi technicznymi w oryginale. Prospekt w innym języku niż polski wymaga dołączenia tłumaczenia na język polski .

### Objaśnienia

*      - wypełnia wykonawca (brak wypełnienia spowoduje odrzucenie oferty)

**    - należy wypełnić w celu sprawnego ocenienia oferty (brak wypełnienia nie spowoduje odrzucenia oferty)

*** - niepotrzebne skreślić

...............................................................................

pieczęć i podpis wykonawcy